Zakład  Usług  Projektowych  i  Inwestycyjnych

„PROJBUD”

42-200  Częstochowa  ul. Armii  Krajowej  1/3

tel.  366-50-29

Faza  dokumentacji  :  	  PROJEKT  BUDOWLANY

Inwestycja  :   REMONT  ODCINKA DROGI GMINNEJ

ŁĄCZĄCA  UL. ZIELONĄ Z UL. OGRODOWĄ

w m. BIEŻEŃ  dł. 564 m

(dz. Nr.ewid.  232 obręb Bieżeń )

Lokalizacja   :          BIEŻEŃ

Branża       :          DROGOWA

Inwestor     :    Gmina  Wręczyca Wielka

Ul. Sienkiewicza 1

42-130 Wręczyca Wielka

Projektant .  T.K.  Smolis

Sprawdził:  inż. T. Klimczak

Częstochowa , wrzesień 2008 r

Zawartość  opracowania  :

# Część  opisowa

- Strona  tytułowa

- Zawartość opracowania

- Opis  techniczny

  - Podstawa  opracowania

  - Przedmiot  opracowania

  - Charakterystyka  stanu istniejącego

  - Projektowany  remont

  - Przekrój  poprzeczny  (geometria  jezdni)

  - Odwodnienie

  - Roboty  ziemne

  - Informacja  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia

- Część  graficzna  :

Rys. Nr  1  -   Plan  sytuacyjno – wysokościowy  w  skali  1 : 1000

Rys. Nr  2  -   Przekrój  konstrukcyjny remontowanej  jezdni  w skali  1 : 50

Załącznik   -   Mapa ewidencyjna gruntów  w skali  1 : 2000

3,0.  Opis  techniczny

3.1. Podstawa opracowania

- Podkład  sytuacyjno – wysokościowy  w skali 1:1000  wydany  przez  Powiatowy   Ośrodek  Dokumentacji  Geodezyjno – Kartograficznej  w  Częstochowie

- Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków   technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  (Dz.U.Nr 43 poz. 430 z 1999 r).

- Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych opracowany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie, z roku  2001.

- Pomiary  uzupełniające  i inwentaryzacje  urządzeń,  wykonane  przez  zespół  projektowy  „Projbud”  w  Cz-wie.

3.2.  Przedmiot  opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  remontu  nawierzchni  jezdni  odcinka  drogi  gminnej łączącego ulice Zieloną z ul. Ogrodową w m. Bieżeń.

  - Charakterystyka  stanu  istniejącego

Istniejąca droga lokalna o funkcji łącznikowej, stanowi  połączenie istniejących dróg (ulic) danej miejscowości.

Początkiem  opracowania  jest skrzyżowanie ul. Zielonej w hekt. 0+00. Droga w planie prosta z minimalnym załamaniem osi w hekt.  3+00. Zakończenie na skrzyżowaniu z krawędzią jezdni ul. Ogrodowej w hekt. 5 + 64. Teren bez zabudowy kubaturowej z przylegającymi gruntami rolnymi. Uzbrojeniem terenu jest : odcinek sieci wodociągowej (lokalizacja poza pasem drogowym) Ø 40 mm oraz przepust drogowy Ø 400. Zadrzewienie sporadyczne zlokalizowane w bezpośrednim styku pasa drogowego. Jezdnia istniejąca szer. 3,50 m o nawierzchni z tłuczni i niesortu z żużli hutniczych wielkopiecowych. Warstwa podbudowy zróżnicowana od 16 – 23 cm (odkrywki losowe).Nawierzchnia o licznych wybojach bez spadków poprzecznych. Pobocza gruntowe o szerokościach do 0,50 m.

3.4. Projektowany   remont

Droga o jezdni jednopasmowej i szerokości istniejącej 3,50 m pozostaje b.z. Projektowany remont nawierzchni dostosowany do kategorii ruchu KR-1 z obciążeniem na oś 100 kN

przy ruchu sporadycznym. Projektowany remont obejmuje :

- Wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą tłucznia o frakcji 31,5/63 mm ( w tym wyboje głębokości do 5 cm) warstwa gr. 10 cm po zagęszczeniu

- Poszerzenie podbudowy istniejącej  odsadzką obustronną szer. 2 x  0,15 m z wypełnieniem tłuczniem przy głębokości do 30 cm.

- Ułożenie dolnej warstwy wiążącej gr. 3 cm z betonu asfaltowego grysowego (0/16)

- Ułożenie górnej warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego (masa ścisła 0/8) warstwa grubości 5 cm po zagęszczeniu.

Zagęszczenie konstrukcji wg wskaźnika Is – 1,00

Pobocza dotychczasowe szer. 0,50 m wzmocnione warstwą niesortu tłuczniowego grubości 10 cm (niesortu tłuczniowy o frakcji 5/30 mm). W ramach remontu zaprojektowano złagodzenie wewnętrznej krawędzi łuku do R – 12 ,00 m. Poszerzenie podbudowy tłuczniem szer. zmiennej  od 0,10 m do 0,7 m i grubości warstwy  30 cm.

3.5. Przekroje  poprzeczne

Przekrój poprzeczny  daszkowy dwuspadowy  2% o nachyleniu w kierunku przylegających poboczy.

3.6. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe spadkiem poprzecznym i podłużnym  w kierunku północnym

istniejącymi ciekami naturalnymi.

3.7. Roboty ziemne

Brak  typowych robót ziemnych  (wykopów lub nasypów). Przewidywane korytowanie na poszerzeniu wewnętrznego łuku skrzyżowania w hekt. 0+00.

3. 8. Informacja  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

.Projektowane roboty  budowlane  dotyczą :

- wykonanie  warstwy ścieralnej z  betonu  asfaltowego , wzmocnienie podbudowy

warstwą tłucznia i obustronnych poboczy.

Zachowanie  bezpieczeństwa  przy  robotach  ziemnych  -  należy  wyznaczyć  w  terenie  tablicami  ostrzegawczymi  strefę  niebezpieczeństwa  w  rejonie  pracy  spycharek,  zgarniarek  i  koparek.  Oznaczenie  winno  być  czytelne  dla  robotników  jak  i  osób  przechodzących.  Operator  zobowiązany  jest  nadać  sygnał  dżwiękowy  ostrzegający  robotników  lub  przechodniów  będących  w  strefie  niebezpieczeństwa.  Na  kabinie  koparki  winien  być  umieszczony  wyraźny  napis  o  niebezpieczeństwie  przebywania  w  zasięgu  łyżki  koparki. Operatorowi  wolno  odejść  od  maszyny  budowlanej  po  jej  całkowitym  unieruchomieniu.

Zachowanie  bezpieczeństwa  przy  robotach  nawierzchniowych  -  wszelkie roboty nawierzchniowe winny być oznakowane wg  opracowanej organizacji ruchu na czas budowy. Pracownicy  wykonując roboty w strefie wyznaczonej, powinni być zaopatrzeniu w kamizelki w kolorze ochronnym. Robotnicy  zatrudnieni przy gorących materiałach bitumicznych powinni  przed przystąpieniem do pracy, być zaopatrzeni w specjalne  maści ochronne dla rąk i twarzy. Podczas pracy powinni  przebywać  w  ubraniach  i  okularach  ochronnych,  oddychać  przez półmaski przeciwpyłowe (oddychanie w oparach gorącego  bitumu). Bitum z rąk lub twarzy zmywać oczyszczoną naftą lub  olejem rafinowanym. Zabezpieczenie rąk przed skaleczeniem , rękawicami ochronnymi wzmocnione dermą lub skórą.