| Inwestor: GMINA WRĘCZYCA WIELKA ul. Sienkiewicza 1 42-130 Wręczyca Wielka | Wykonawca: WYŁONIONY W DRODZE PRZATARGU |
| --- | --- |

PRZEDMIAR  ROBÓT

Kod CPV  :   45233226-9

Nazwa budowy :     REMONT  NAWIERZCHNI  DROGOWEJ

Adres budowy   :    UL. Myśliwska,    42-130 NOWINY

Rodzaj robót     :             ROBOTY  DROGOWE

Załączniki:

Podstawa opracowania  :   KNR 2-01I, KNR 2-31I

Opracował  :  mgr  Waldemar  Czekała

Częstochowa, październik  2008 r

| 1 | I. ROBOTY REMONTOWE |
| --- | --- |

| 1 | KNR 2-01I 0119-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Odtworzenie trasy w terenie równinnym | krotność 1,00 | obmiar 0,51 km | ilość 0,51 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 507/1000 |  |  |  | 0,51 |

| 2 | KNR 2-31I 0102-01-050 Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 20 cm. Kategoria gruntu II-IV | krotność 1,00 | obmiar 149,70 m2 | ilość 149,70 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | poszerzeni obustronne pod odsadzki szer. 15 cm z pomniejszeniem o zjazdy : |  |  |  |  |
| 2. | (507-5-3)*0,15*2 |  |  |  | 149,70 |

| 3 | KNR 2-31I 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - podbudowa na poszerzeniach | krotność 1,00 | obmiar 149,70 m2 | ilość 149,70 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 149,7 |  |  |  | 149,70 |

| 4 | KNR 2-31I 0114-06-050 Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm | krotność 5,00 | obmiar 149,70 m2 | ilość 748,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 149,7 |  |  |  | 149,70 |

| 5 | KNR 2-31I 0117-01-050 Wzmocnienie istniejacej nawierzchni warstwąz tłucznia kamiennego twardego. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm z jednoczesnym zoskardowaniem i oczyszczeniem - łacznie z odsadzką | krotność 1,00 | obmiar 1 700,60 m2 | ilość 1 700,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | wzmocnienie łącznie z odsadzkami : |  |  |  |  |
| 2. | 507*(3,00+2*0,15) |  |  |  | 1 673,10 |
| 3. | zjazd na posesje : |  |  |  |  |
| 4. | (8,0+3,0)*0,5*5 |  |  |  | 27,50 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 1 700,60 |

| 6 | KNR 2-31I 0117-02-050 Dodatek za każdy dalszy 1 cm pow. 7 cm | krotność 3,00 | obmiar 1 700,60 m2 | ilość 5 101,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | KNR 2-31I 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | krotność 1,00 | obmiar 1 700,60 m2 | ilość 1 700,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1700,60 |  |  |  | 1 700,60 |

| 8 | KNR 2-31I 0310-01-050 Nawierzchnia wyrównawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 3 cm | krotność 0,75 | obmiar 1 700,60 m2 | ilość 1 275,45 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1700,6 |  |  |  | 1 700,60 |

| 9 | KNR 2-31I 0310-05-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm - pomniejszenie o powierzchnie odsadzek | krotność 1,00 | obmiar 1 548,50 m2 | ilość 1 548,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 507,0*3,00 |  |  |  | 1 521,00 |
| 2. | powierzchnia wjazdu : |  |  |  |  |
| 3. | (8+3)*0,5*5,0 |  |  |  | 27,50 |
| 4. |  |  |  |  | ------------- |
| 5. | Suma |  |  |  | 1 548,50 |

| 10 | KNR 2-31I 0310-06-050 Dopłata zakażdy dalszy 1 cm pow. 3 cm | krotność 2,00 | obmiar 1 548,50 m2 | ilość 3 097,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | KNR 2-31I 0114-07-050 Wzmocnienie poboczy obustronnych szer. 0,5 m warstwą tlucznia gr. 10 cm - analogia | krotność 1,00 | obmiar 982,00 m2 | ilość 982,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (507-2*8)*1,0*2 |  |  |  | 982,00 |

| 12 | KNR 2-31I 1403-06-040 Oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu. Grubość namułu 30 cm | krotność 1,00 | obmiar 925,00 m | ilość 925,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 494+236+60+70+65 |  |  |  | 925,00 |

| 13 | KNR 2-31I 0816-04-060 Rozebranie przepustów rurowych. Ścianki czołowe i ławy betonowe | krotność 1,00 | obmiar 0,62 m3 | ilość 0,62 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2,0*0,26*1,20 |  |  |  | 0,62 |

| 14 | KNR 2-31I 0605-04-020 Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianka czołowa dla rur o średnicy 50 cm ponownie wykonana | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | ilość 1,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1,0 |  |  |  | 1,00 |

| 15 | KNR 2-31I 0704-01-040 Bariery ochronne stalowe jednostronne. Masa 1 m barier 24,0 kg - z jednoczesnym wykopaniem dołów i ustawienie słupków z zasypaniem | krotność 1,00 | obmiar 26,00 m | ilość 26,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12+14 |  |  |  | 26,00 |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 1020302 | Olej napędowy do silników | kg | 30,6108 |  |  |
| 2. | 0 | 1040002 | Asfalt drogowy stały D-200,D-300 | kg | 867,3060 |  |  |
| 3. | 0 | 1040600 | Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco | kg | 8,6400 |  |  |
| 4. | 0 | 1328799 | Bariery drogowe stalowe ocynkowane | t | 0,6240 |  |  |
| 5. | 1 | 1600514 | Kruszywo min.łamane 31,5- 60mm,tłuczeń | t | 121,9330\par 348,5233 |  |  |
| 6. | 1 | 1600514/1 | Kruszywo łamane 0/31,5-mm,tłuczeń | t | 166,6454 |  |  |
| 7. | 0 | 1600600 | Miał kamienny | t | 14,0426 |  |  |
| 8. | 0 | 1603001 | Mieszanka min-asfaltowa,grysowa,zamknięta | t | 197,4338 |  |  |
| 9. | 0 | 1603002 | Mieszanka min-asfaltowa,grysowa,cz.zamkn. | t | 126,9073 |  |  |
| 10. | 0 | 1690099 | Gruz | m3 | 1,3260 |  |  |
| 11. | 1 | 2370696 | Mieszanka betonowa B-200 | m3 | 0,5000 |  |  |
| 12. | 0 | 2600619 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III | m3 | 0,0410 |  |  |
| 13. | 0 | 3930000 | Woda | m3 | 22,7542 |  |  |
| 14. | 0 | 3951300 | Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm | m3 | 0,0527 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |