Wyjaśnienia do SIWZ nr 11

- Prosimy o podanie typu płytek ściennych w łazienkach. W przedmiarze nie podano poziomu cen płytek ściennych a na istniejącym budynku są płytki ścienne dosyć wysokiej klasy z dekoracjami.

Odp. Halle, korytarze, sanitariaty – płytki gresowe nieszkliwione o co najmniej IV klasie ścieralności (np. Opoczno S.A. płytki Hyperion 29,7x29,7cm). Pokoje biurowe – płytki gresowe szkliwione o co najmniej IV klasie ścieralności (np. Opoczno S.A. płytki gres porcellanato szkliwiony Fiorito 39,6x39,6cm).

Wyjaśnienia do SIWZ nr 12

- Na rysunku nr15 architektury pokazano drzwi wewnętrzne o wym. 90cm X 185cm w ilości 1L 6P, w której pozycji przedmiaru SA ujęte te drzwi?

Odp. Drzwi te są to drzwi w ściankach systemowych w WC , pozycja 1590

- Czy drzwi przesuwane wejścia głównego głównego wym. 4,1x2,3m mają być otwierane automatycznie czy ręcznie?

Odp. Drzwi zewnętrzne aluminiowe przesuwne automatycznie.

- Proszę podać szerokość boni na elewacji i obmiar w mb poz. 1730

Odp. Szerokość boni na elewacjach 5 cm, obmiar ok. 292 m

- Proszę podać kształt i rozmiary gzymsów wg pozycji 1740

Odp.  Na elewacji budynku zastosować gzyms fasadowy z rdzeniem ze styropianu pokrytego elastyczną masą szpachlową – (np. profile powlekane firmy Austrotherm FPP – proponowany wzór G121P o wymiarach 200x75mm, gdzie 200mm to szerokość profilu przyklejana do podłoża).

- Proszę podać zestawienie okien PCV zgodnie z poz. 3030

Odp.  Okna w pomieszczeniach na piętrze nad wejściem do budynku wykonać 
w konstrukcji aluminiowej, kolor szary, ilość i wymiary okien jak w rzucie architektonicznym.

- Proszę podać zestawienie lub rysunek drzwi dwuskrzydłowych ścianie E160

Odp.  Do wyceny należy przyjąć wymiar drzwi jak w zestawieniu stolarki tj. 2,45x 2,05m. Odporność ogniowa drzwi i ścianki EI 60. Drzwi te pokazane są w korytarzu na rzucie piętra.

Wyjaśnienia do SIWZ nr 13

- Czy przewiduje się rozebranie części garaży blaszanych w bezpośredniej bliskości rozbudowy, a jeżeli tak to ilu i czy doliczyć to do przedmiaru?

Odp. Przewiduje się rozebranie części garaży blaszanych w bezpośredniej bliskości rozbudowy w ilości 5 szt, nie należy doliczać ich do przedmiaru.

- Czy do przedmiaru należy dopisać także cięcie i rozbiórkę asfaltu z tyłu istniejącego budynku Gminy i w jakiej ilości? Proszę o podanie parametrów technicznych kurtyn powierzchnych (typ, moc)

Odp.  W przedmiarze w części 14 w robotach rozbiórkowych ujęte jest cięcie i rozbiórkę asfaltu. Kurtyny z ogrzewaniem powietrza zasilane elektrycznie napięciem 3 fazowym 380V o mocy nie mniejszej niż 6 kw. Szerokość kurtyny nad wejściem głównym 2,00 m , natomiast nad wejście bocznym 1,00 m. kurtyny powietrzne dostosowane do drzwi do wys. 2,50 m.

- Proszę o wyraźne określenie czy neoluksów ma być trzy sztuki czy sześć, bo w przedmiarze i dokumentacji są już 3 sztuki neoluksów, więc nie wiadomo, skąd pomysł, żeby uzupełniać przedmiar o jeszcze trzy. Identyczna sytuacja występuje z dwiema sztukami wentylatorów dachowych.

Odp.  Neoluksów ma być trzy sztuki, tak samo wentylatory mają być w ilości 2 szt.

- W związku z tym, że w wyjaśnieniach do SIWZ nr 8 z dn. 10.12.2008 r. cytuję: „Kosztorys ofertowy ma być sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej. Nie można zmienić podstawy wyceny i ilości w pozycjach przedmiaru”. Udzielane odpowiedzi zmieniają ilości w pozycjach przedmiaru w sposób niejednoznaczny- prosimy o jednoznaczne uzupełnienie przedmiaru o brakujące elementy, najlepiej j formie dodatkowego przedmiaru robót.

Odp. Podstawy wyceny oraz ilości w pozycjach nie można zmienić, za wyjątkiem tych ilości, które w czasie wyjaśnień zostały poprawione.