﻿ ﻿

Wręczyca Wielka: Wykończenie Wnętrza Sali Widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej - etap I
Numer ogłoszenia: 196790 - 2009; data zamieszczenia: 17.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wręczyca Wielka , ul. Henryka Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka, woj. śląskie, tel. 034 3170245, faks 034 3170215.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.wreczyca-wielka.pl

- Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykończenie Wnętrza Sali Widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej - etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykończeniu wnętrza sali widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej przez stworzenie odpowiedniej akustyki, wyposażenie w system nagłaśniający, oświetlenie oraz urządzenia teatralne i audiowizualne. Roboty podzielono na dwa etapy. Etap I - część widowiskowa oraz etap II - część sceniczna. Przebudowę części widowiskowej należy wykonać zgodnie z projektem architektoniczno-konstrukcyjnym oraz projektem wykonawczym dotyczącym I etapu. W etapie I należy wykonać : 1. Portal sceniczny z oknem scenicznym (bez kurtyny - przewidzianej do zrealizowania w II etapie ). Płytę proscenium należy wydłużyć o 60 cm, gdzie konieczne jest skucie wierzchniej warstwy płyty, wykonanie zbrojenia górnego zakotwionego w istniejącej płycie, wypuszczenie go, a następnie wykonanie przedłużonej części wspornikowej. Wydłużoną część wspornikową należy zazbroić. 2. Otwór dla kabiny elektroakustyka oraz wyjście na galerie techniczne należy wykonać w ścianie nośnej pomiędzy częścią widowni, a salą widowiskową. Przed wykonaniem otworu należy podeprzeć strop oraz zabezpieczyć ścianę. Po wykonaniu otworu osadzić belkę podciągu IPE 240, a następnie ją obetonować. 3. Sufit podwieszony wykonać w postaci rusztu z rur prostokątnych 100x50x4,5 w rozstawie co 60 cm, podwieszonego do nowoprojektowanych belek HEA 300. Konstrukcję sufitu podwieszonego zaprojektowano tylko na ciężar własny, obciążenie instalacją oświetleniową 20 kg/m2 oraz punktowo montażysta/serwisant. 4. Podesty technologiczne tworzące galerie wokół widowni wykonać w konstrukcji stalowej, wszystkie na szerokość 1 m i obciążenie ciężarem własnym, instalacją oświetleniową 20 kg/m2 oraz obciążeniem użytkowym 200 kg/m2. Podesty / Galerie znajdują się przy ścianach podłużnych, ścianie poprzecznej oraz biegną w poprzek widowni zapewniając dodatkową komunikację i możliwość oświetlania sceny. Wszystkie główne podesty usytuowano na jednym poziomie. Konstrukcję nośną podestów przy ścianach podłużnych stanowią belki dwuprzęsłowe z częścią wspornikową o przekroju IPE 220 i długości przęseł 3,55 m. Oparto je na belkach IPE 200 osadzonych w ścianie na poduszce betonowej o wysokości h=20 cm oraz powieszonych za pomocą rur 44,5/4,5 do belek głównych HEA 300. Podest biegnący w poprzek widowni z belek IPE 240 o długości 10 m i oparto na belkach podestów biegnących wzdłuż ścian podłużnych. Belki główne HEA 300 w rozstawie 3,55 m (w ilości 5 sztuk). 5.Roboty elektryczne obejmują wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych, należy je wykonać jako podtynkowe. Obwody gniazd wtyczkowych należy wykonać przewodem YDYżo 3x2,5 (dopuszcza się przewód YDYp lub YDYt) a instalację obwodów oświetleniowych przewodem YDYżo 2(3, 4) x 1,5. Przewody należy prowadzić po liniach poziomych lub pionowych. Oprawy oświetleniowe należy montować nasufitowo, w suficie podwieszonym, na podeście technicznym, oraz zwieszane. Dopuszcza się prowadzenie wszystkich instalacji nad stropem podwieszonym na ścianie (suficie) na korytkach kablowych. Należy zachować odstępy zgodnie z obowiązującymi przepisami pomiędzy instalacją elektryczną a innymi instalacjami występującymi na obiekcie. Wszystkie zastosowane przewody i kable będą posiadać żyły miedziane z oznakowaniem fabrycznym izolacji żył zgodnie z PN. Napięcie znamionowe izolacji przewodów 750V. Oświetlenie ewakuacyjne należy zapewnić wzdłuż wszystkich wydzielonych dróg ewakuacyjnych, nad wyjściami ewakuacyjnymi. Oświetlenie ewakuacyjne powinno zapewniać dostrzeżenie dróg wyjścia, dostateczną widoczność przeszkód na drogach wyjścia, bezpieczny ruch w kierunku ( Do wyjścia) i (Od wyjścia). Oświetlenie awaryjne powinno umożliwiać także dostrzeżenie sprzętu przeciwpożarowego umieszczonego wzdłuż dróg wyjścia (hydrant itp.) Moduły awaryjne zasilające oświetlenie awaryjne powinny posiadać 3 godzinną autonomię zasilania. 6. Wentylacja mechaniczna - zakłada się modernizację rozprowadzenia i mieszania powietrza na widowni. Rozdział powietrza odbywać się będzie systemem góra - dół, na widowni za pośrednictwem 12 sufitowych nawiewników wirowych podłączonych do istniejących kanałów wentylacyjnych rozmieszczonych nad sufitem akustycznym widowni. Należy zaślepić nawiewniki na sale widowni pod pomieszczeniem kabiny elektroakustyka. Wywiew realizowany będzie poprzez istniejące kratki wywiewne usytuowane na ścianach bocznych widowni. Kanały wentylacyjne podwieszać stosując odpowiednie systemy podparć oraz zawiesia powinny być wyposażone w gumowe podkładki wibroizolacyjne. Przewody wentylacyjne wewnątrz budynku istniejące jaki i projektowane ze względów ochrony cieplnej i akustycznej należy zaizolować izolacją firmy ROCKWOOL typu (LAMELLA MAT with ALU FOIL) o grubości 50 mm. 7. Elementy akustyczne - Sufit Pod elementami konstrukcyjnymi niosącymi stropodach należy podwiesić ekrany kierujące odbity dźwięk ku widowni. Ekrany należy wykonać z materiału odbijającego dźwięk (np. płyty g.-k 2x20 mm lub płyty GUSTAFS). Ściany boczne Ze względu na duże zróżnicowanie wymagań akustycznych dla poszczególnych form wykorzystania sali (muzyka - mowa), przewiduje się możliwość regulacji jej pogłosowości. Zmiana położenia ekranów następuje w sposób ręczny, stabilizacja położenia przy pomocy zamków dostępnych dla personelu technicznego obiektu. Oczekiwany wpływ omawianego rozwiązania na akustykę sali polega na zmianie pogłosowości (szacunkowo z 0.9 s do 0.6 s) oraz odpowiednio uaktywnieniu bądź wytłumieniu pierwszego odbicia dźwięku od ścian bocznych, co przystosowuje salę do wymagań akustycznych dla dźwięku naturalnego (muzyka, teatr) lub dla nagłośnienia (kino, konferencja). Dla wyrównania charakterystyki częstotliwościowej czasu pogłosu przewiduje się użycie dyfuzorów akustycznych oraz szczelinowych, płytowych bądź przestrzennych ustrojów dźwiękochłonnych. Wymaga się stosowania materiałów wykończeniowych o atestowanych właściwościach akustycznych. 8. Wystrój wnętrz Wykonać tynki na ścianach i wymianę nadproży w drzwiach ewakuacyjnych prowadzących na teren na zewnątrz budynku. Obudowy Galerii, sufity podwieszane pod kabiną elektroakustyka. Na stropie -0,90 wykonać warstwę samopoziomująca i wykładzinę Polyflor lub Parkiet. Wykonać gładzie, ściany pokryć wykładzina typu Rezimarm. Powyżej do poziomu stropu podwieszanego wg wytycznych akustycznych wykonać okładzinę akustyczną ścian. Nad widownią podwiesić strop maskujący /akustyczny na poziomie 6,00 ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.00-9, 45.22.32.00-8, 45.31.12.00-2, 45.40.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium w kwocie 12.000 zł. Wadium wnoszone przez zaproszonych wykonawców przed upływem terminu składania ofert.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 02 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 173 poz. 1807, 2) posiadają wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny gwarantujący wykonanie zamówienia oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia i w tym względzie : 1.wykażą i udokumentują ( referencje lub opinie lub listy polecające ) w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania ( VI.2004 - VI.2009 ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres wykonanie robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, przez co należy rozumieć budowę, przebudowę, rozbudowę sali widowiskowej, sportowej, kinowej lub innego obiektu użyteczności publicznej określanego w § 3 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z 2002r poz. 690 ), 2.dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. a) kierownika budowy - z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, b) kierownika robót z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, c) wykwalifikowanym personelem w zakresie robót objętych zamówieniem. Kadra kierowania budową musi posiadać stwierdzenia przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie ( uprawnienia ), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, 3.dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie robót i w tym względzie : 1.dla zabezpieczenia bieżącego wykonywania robót posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości min. 500.000 zł, 2. posiadają ubezpieczoną OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 zł. 4) nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że a) każdy z osobna : posiadają uprawnienia do działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) wspólnie muszą wykazać, że posiadają wiedzę i doświadczenie ( określone w pkt. 2 ppkt. 1 ), dysponują potencjałem technicznym oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym kadrą kierowania budową oraz specjalistami ( określone w pkt. 2 ppkt. 2 ), posiadają odpowiednie środki finansowe do wykonania zamówienia, posiadają ubezpieczoną OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę nie mniejsza niż 1.000.000 zł. B. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać informacje potwierdzające spełnianie warunków. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia. Oświadczenia woli muszą być złożone w oryginale i podpisane przez osobę do tego uprawnioną. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone - za zgodność z oryginałem - przez osobę do tego uprawnioną. Wykonawca, który nie potwierdzi spełniania warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona. Pełnomocnictwo dla osób lub podmiotów uprawnionych do reprezentacji albo do reprezentacji i zawarcia umowy musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza. Pełnomocnictwo w formie pełnomocnictwa rodzajowego powinno dotyczyć przedmiotowego postępowania i zamawiającego. Z treści pełnomocnictwa powinien wynikać zakres umocowania. Warunek Nr 1 Znaczenie warunku - spełnia -nie spełnia ( bez znaczenia punktowego ). 1. Posiadają uprawnienia do określonej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2.Nie zalegają z należnymi opłatami i składkami wobec Skarbu Państwa (ZUS i US ). 3.Wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości. 4.Wykonawcy będący osobą fizyczną, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu osób prawnych, dyrektor przedsiębiorstwa państwowego - nie zostali skazani za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5.Wykonawca nie wykonywał czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, ani też nie posługiwał się w tym celu osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji. 6.Posiadają niezbędną ilość środków finansowych gwarantujących bieżące wykonywanie zamówienia. 7. Posiadają ubezpieczoną OC na warunkach jw.. Sposób oceny spełniania warunku: ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek Nr 2. Znaczenie warunku - spełnia - nie spełnia ( bez znaczenia punktowego ). Dysponują niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 1.Dysponują lub będą dysponować sprzętem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, 2.Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym : kierownik budowy, kierownik robót, specjaliści w zakresie jw.. Sposób oceny spełniania warunku : ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek Nr 3. Znaczenie warunku - 80 % Ocena posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Ocenie będzie podlegać ilość wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres wykonanie robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, - ocena w skali 0 - 100 pkt, Oceny spełniania warunku Zamawiający dokona na podstawie załączonych do wniosku wykazu wykonanych robót jw. wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca, który przedstawi największą ilość wykonanych odp. dla warunku robót otrzyma maksymalną ilość pkt, pozostali wykonawcy będą oceniani proporcjonalnie w stosunku do ilości największej. Podstawą będzie ilość zakwalifikowanych do oceny robót budowlanych odpowiadających warunkowi jw. Oceną warunku będzie uzyskana ilość pkt, która następnie zostanie pomnożona przez wsp. = 0,80. Warunek Nr 4. Znaczenie warunku - 20 % Ocena sytuacji finansowo - ekonomicznej. Sposób oceny spełniania warunku : oceny spełniania warunku Zamawiający dokona na podstawie załączonych do wniosku rachunków zysków i strat lub innych dokumentów określających przychody i zysk za rok obrotowy 2007 i 2008r. Warunek będzie oceniany następująco : a)wielkość przychodów za rok obrotowy 2007r w skali 0 - 40 pkt. - ocena na zasadzie proporcji matematycznej, b)wielkość przychodów za 2008r w skali 0 - 60 pkt. - ocena na zasadzie proporcji matematycznej. Oceną wykonawcy za ten warunek będzie suma pkt. uzyskana za ( a + b ) wg zasady jw., która następnie zostanie pomnożona przez współczynnik = 0,20 Dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie ocena będzie dokonywana wg zasad jw. a elementy oceny : a, b będą obliczane ze zsumowanych od partnerów wielkości podlegających ocenie. Oceną wykonawcy w celu zakwalifikowania do następnego etapu postępowania oraz ustalenia listy rankingowej będzie suma pkt. uzyskana za ocenę warunków 3 i 4..

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 3 ustawy Pzp ( jeżeli wniosek jest składany wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika ). 2. Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( jeżeli wniosek jest składany wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone osobno przez każdego z partnerów ). 3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków do udziału w postępowaniu. 4. Wykaz osób ( dotyczy kadry kierowania budową ) lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia ( informacja w formie zawodowego CV ) niezbędnych do wykonania zamówienia, uprawnieniami oraz zaświadczeniami wpisu na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego. 5. Oświadczenie, że wykonawca dysponuje niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń. 6. Oświadczenie, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 7. Informacja z Banku lub SKOK o stanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków. 8.Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000 zł. 9.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. 10. Rachunek zysków i strat lub inny dokument określający przychody i zysk za rok obrotowy 2007 i 2008r. 11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 12.Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zmianami w Dz.U. z 2008r Nr 188 poz. 1155). Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: nie dotyczy.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2009 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej ul. Sienkiewicza 1, 42-130.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowania projektu WND -RPSL.04.01.00-00-123/08 w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego nr PRSPn-04.01.00.-030/08 dla działania 4.1 Infrastruktura kultury, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013..