| Inwestor: Gmina Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1 42-130 Wręczyca Wielka | Wykonawca: wyłoniony w drodze przetargu |
| --- | --- |

PRZEDMIAR  ROBÓT

CPV  :  45233220-7

Nazwa budowy  :     PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KL. "D"

dł. 442 mb

Adres budowy    :                42-130 TRUSKOLASY

Rodzaj robót      :                   ROBOTY DROGOWE

Załączniki:

Podstawa opracowania   : KNR 2-01I, KNR 2-31I

Opracował:  mgr  Waldemar  Czekała

Częstochowa ,  sierpień  2009 r

| 1 | I. ROZBIÓRKI I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| --- | --- |

| 1 | KNR 2-01I 0103-03-020 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm, drzewo (topola) w hekt. 4+42 dla poprawienia widoczności skrzyżowania | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | ilość 1,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1,0 |  |  |  | 1,00 |

| 2 | KNR 2-01I 0106-03-020 Ręczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | ilość 1,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1,0 |  |  |  | 1,00 |

| 3 | KNR 2-01I 0119-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym | krotność 1,00 | obmiar 0,44 km | ilość 0,44 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | wytyczenie osi : |  |  |  |  |
| 2. | 442/1000 |  |  |  | 0,44 |

| 2 | II. PODBUDOWA |
| --- | --- |

| 4 | KNR 2-31 0102-01-050 Wykonywanie koryta na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta uśredniona 17 cm. Kategoria gruntu II-IV - poszerzenie pod zatokę postojową z obustronnymi ławami pod krawężniki | krotność 1,00 | obmiar 545,95 m2 | ilość 545,95 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | od hekt. 0+45 do 2+24 przy średniej głębokości (),20+0,23+0,19+0,19+0,14+0,12+0,12): 7 = 0,17 m : |  |  |  |  |
| 2. | (224-45) * (2,50+0,30+0,25) |  |  |  | 545,95 |

| 5 | KNR 2-31 0102-02-050 Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu II-IV | krotność 1,70 | obmiar 545,95 m2 | ilość 545,95 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | KNR 2-01I 0205-02-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 3 km. Grunt kategorii III - grunt z korytowania | krotność 1,00 | obmiar 98,27 m3 | ilość 98,27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 545,95 * 0,18 |  |  |  | 98,27 |

| 7 | KNR 2-01I 0214-04-060 Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat.III-IV | krotność 4,00 | obmiar 98,27 m3 | ilość 98,27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki od strony cmentarza, lawa o wym. 30 x 15 + opór 15 x 10 cm | krotność 1,00 | obmiar 11,04 m3 | ilość 11,04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | od hekt 0+45 do 2+24 : |  |  |  |  |
| 2. | (224-45)*(0,30*0,15+0,15*0,10) |  |  |  | 10,74 |
| 3. | ławy poprzeczne zamykające zatokę postojową : |  |  |  |  |
| 4. | (2,50+2,50)*(0,3*0,15+0,15*0,10) |  |  |  | 0,30 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 11,04 |

| 9 | KNR 2-31 0402-03-060 Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe - ława pod krawężnik najazdowy | krotność 1,00 | obmiar 6,71 m3 | ilość 6,71 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | od hekt. 0+45 do 2+24 : |  |  |  |  |
| 2. | (224-45)* 0,15 * 0,25 |  |  |  | 6,71 |

| 10 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | krotność 1,00 | obmiar 184,00 m | ilość 184,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zatoka postojowa od hekt. 0+45 do 2+24 : |  |  |  |  |
| 2. | 224-45 |  |  |  | 179,00 |
| 3. | poczatek i koniec zatoki szer. poprzeczne : |  |  |  |  |
| 4. | 2,50 + 2,50 |  |  |  | 5,00 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 184,00 |

| 11 | KNR 2-31 0403-05-040 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik najazdowy na długości zatoki postojowej | krotność 1,00 | obmiar 179,00 m | ilość 179,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | od hekt. 0+45 do 2+24 : |  |  |  |  |
| 2. | 224-45 |  |  |  | 179,00 |

| 12 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | krotność 1,00 | obmiar 447,50 m2 | ilość 447,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zatoka od hekt. 0+45 do 2+24 : |  |  |  |  |
| 2. | (224 - 45) * 2,50 |  |  |  | 447,50 |

| 13 | KNR 2-31 0107-01-060 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - tłuczeń o frakcji 10/30 mm od hekt. 0+00 do 0+30 | krotność 1,00 | obmiar 12,00 m3 | ilość 12,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | warstwa uśredniona wg przekroji (14+13 + 17 + 19)/4 = 15,75 - 8=7,75 cm ~8,00 cm : |  |  |  |  |
| 2. | 30,0 * 5,0 * 0,08 |  |  |  | 12,00 |

| 14 | KNR 2-31 1004-01-050 Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowej nieulepszonej | krotność 1,00 | obmiar 2 033,00 m2 | ilość 2 033,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | od hekt. 0+00 do 0+45 : |  |  |  |  |
| 2. | 45,0 * 5,0 |  |  |  | 225,00 |
| 3. | od hekt. 0+45 do 2 + 24 : |  |  |  |  |
| 4. | 179,0 * 4,50 |  |  |  | 805,50 |
| 5. | od hekt. 2 + 24 do 3 + 42 : |  |  |  |  |
| 6. | 118,0 * 5,0 |  |  |  | 590,00 |
| 7. | od hekt. 3 + 42 do 4 + 42 : |  |  |  |  |
| 8. | 100,0 * 4,0 |  |  |  | 400,00 |
| 9. | poszerzenie na załamaniu w hekt. 3 + 82 : |  |  |  |  |
| 10. | 5,0 * 5,0 * 0,5 |  |  |  | 12,50 |
| 11. |  |  |  |  | ------------- |
| 12. | Suma |  |  |  | 2 033,00 |

| 15 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | krotność 1,00 | obmiar 2 033,00 m2 | ilość 2 033,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2033,00 |  |  |  | 2 033,00 |

| 3 | III. NAWIERZCHNIA |
| --- | --- |

| 16 | KNR 2-31 0310-01-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 3 cm - warstwa wyrównawcza | krotność 0,75 | obmiar 2 033,00 m2 | ilość 2 033,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2033,0 |  |  |  | 2 033,00 |

| 17 | KNR 2-31 0310-05-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm | krotność 1,00 | obmiar 2 033,00 m2 | ilość 2 033,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2033,0 |  |  |  | 2 033,00 |

| 18 | KNR 2-31 0310-06-050 Doplata zakażdy dalszy 1 cm | krotność 2,00 | obmiar 2 033,00 m2 | ilość 2 033,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | KNR 2-31I 0511-0301-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - zatoka postojowa | krotność 1,00 | obmiar 447,50 m2 | ilość 447,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 447,5 |  |  |  | 447,50 |

| 4 | IV. ROBOTY DODATKOWE |
| --- | --- |

| 20 | KNR 2-31I 0204-03-050 Wzmocnienie poboczy poprzez ułożenie nawierzchni z warstwy tlucznia 10/63 mm . Grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm - analogia | krotność 1,00 | obmiar 400,00 m2 | ilość 400,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | od hekt. 0+00 do 1 + 10 : |  |  |  |  |
| 2. | 110 * 1,0 |  |  |  | 110,00 |
| 3. | od hekt. 2+88 do 3 + 82 : |  |  |  |  |
| 4. | 94 * 1,0 * 2 |  |  |  | 188,00 |
| 5. | od hekt. 3 + 82 do 4 + 42 : |  |  |  |  |
| 6. | 60,0 * 1,20 + 60 * 0,5 |  |  |  | 102,00 |
| 7. |  |  |  |  | ------------- |
| 8. | Suma |  |  |  | 400,00 |

| 21 | KNR 2-31I 1403-06-040 Oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu. Grubość namułu do 30 cm | krotność 1,00 | obmiar 342,00 m | ilość 342,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | odcinek od hekt. 0+00 do 3+42 : |  |  |  |  |
| 2. | 342,0 |  |  |  | 342,00 |

| 22 | KNR 2-31I 1406-04-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych | krotność 1,00 | obmiar 4,00 szt | ilość 4,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4,0 |  |  |  | 4,00 |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 1020302 | Olej napędowy do silników | kg | 36,5940 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | 0 | 1040002 | Asfalt drogowy stały D-200,D-300 | kg | 1 036,8300 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | 0 | 1330400 | Gwoździe budowlane okrągłe,gołe | kg | 0,2320 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. | 1 | 1600514 | Kruszywo min.łamane niesort.30,5/63mm,tłuczeń | t | 142,3945 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5. | 0 | 1600600 | Miał kamienny | t | 2,1600 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6. | 0 | 1600604 | Kliniec sortowany,uziarnienie 4,0-31,5 mm | t | 3,6000 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7. | 1 | 1600606 | Tłuczeń kamienny sortowany 10/30 | t | 124,6800 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8. | 0 | 1601899 | Piasek | m3 | 46,2298 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9. | 0 | 1603001 | Mieszanka min-asfaltowa,grysowa,zamknięta | t | 259,2075 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10. | 0 | 1603002 | Mieszanka min-asfaltowa,grysowa,cz.zamkn. | t | 151,7126 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11. | 0 | 1700301 | Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków | t | 1,3116 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 12. | 0 | 1700399 | Cement portlandzki zwykły bez dodatków | t | 5,2358 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 13. | 0 | 2220099 | Krawężniki drogowe betonowe | m | 187,6800 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 14. | 1 | 2220099/1 | Krawężniki drogowe betonowe - najazdowy o wym. 15 x 22 cm | m | 182,5800 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15. | 0 | 2222130 | Kostki brukowe betonowe grub.8 cm,kolorowe | m2 | 458,6875 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 16. | 0 | 2370696 | Mieszanka betonowa | m3 | 18,8346 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 17. | 0 | 2600619 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III | m3 | 0,6866 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 18. | 0 | 3930000 | Woda | m3 | 35,6614 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 19. | 0 | 3951300 | Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm | m3 | 0,0460 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,00 |  |  |