SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Remont oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące robót podczas remontu oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Remont oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej:

Opis prac:

Remont oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej przewiduje następujące zmiany w istniejącym systemie oczyszczania ścieków:

- demontaż starego rurociągu napowietrzającego

- Wymiana membran w dyfuzorach;

- Demontaż bariery hydraulicznej i montaż nowej bariery

- Refulowanie osadu;

- montaż rurociągu napowietrzającego oraz dyfuzorów mieszających strefy przygroblowe;

- stacja dmuchaw;

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność ze Specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera.

Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji napowietrzania:

- Rury PE: DN160, DN110, DN90,

- Rurociągi DN32 i DN40 PE, gumowe lub EPDM odporne na UV,

- Zawory regulacyjno – odcinające PE, PVC lub kwasoodporne,

- Dyfuzory drobnopęcherzykowe DN63 o wydajności 7 – 10 m3/min z balastem                         i bojką,

- Słupki ze stali czarnej ocynkowanej,

- Linka nierdzewna 3 mm, 6 mm, 10 mm kwasoodporna,

- Kształtki elektrooporowe siodłowe,

- Elementy łączące: obejmy, podwiesia, kotwy mocujące ze stali kwasoodpornej

Materiały stosowane przy montażu bariery hydraulicznej

- słupki ze stali czarnej ocynkowanej

- linka nierdzewna kwasoodporna o średnicy min. 10 mm

- elementy łączące: obejmy, podwiesia, kotwy mocujące ze stali kwasoodpornej

- kompletna bariera hydrauliczna z oknem przelewowym, balastem uszczelniającym pływakami i linką kwasoodporna kotwiącą, odporne na UV

3. SPRZĘT

Wymagania dotyczące sprzętu:

Poza podstawowymi wyposażeniem Wykonawca będzie potrzebował do wykonania przedmiotu zamówienia:

- Refuler

- Samochód dostawczy,

- Samochód skrzyniowy

- Wiertarki

- Zgrzewarka do złączek elektrooporowych,

- Sonda do pomiaru wysokości zalegania osadu w obrębie stawów.

- Dźwig,

- Wydajne systemy pompowe do pompowania cieczy,

- Wydajne systemy pompowe do pompowania osadów,

- Wiertnice DN 100 - 250 mm

4.TRANSPORT

Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania Robót może być dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakości transportowanych materiałów.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- Sprawdzenie szczelności instalacji

- Sprawdzenie równomierności napowietrzania dodatkowych dyfuzorów,

- Sprawdzenie skuteczności napowietrzania po 1 tygodniu od montażu,

- Sprawdzenie poziomu osadu i jego rozkładu w stawach napowietrzanego po zakończeniu czyszczenia każdej z cel/stawów.

Kontrole jakości przeprowadza Inspektor Nadzoru Branży Sanitarnej, w razie potrzeby inspektor nadzoru zwraca się o udział do kierownika.

OBMIAR ROBÓT -zgodnie z „przedmiarem robót budowlanych”.

- ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z ST i poleceniami Inżyniera, a także obowiązującymi normami i przepisami.