Wręczyca Wielka, 13.07.2012r.

WYJAŚNIENIA

DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Zespołu Szkół w Węglowicach – wykonanie izolacji przeciwwilgociowej piwnic, ocieplenie ścian piwnic, dren opaskowy”.

Nr ogłoszenia BZP 224118-2012 z dnia 27.06.2012r.

Podstawa prawna art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAPYTANIA:

1. W przedmiarach do przetargu pominięto pozycje do wyceny: sposób zabezpieczenia docieplonego cokołu od góry (do czasu realizacji docieplenia ściany).

Odpowiedź: W związku z wcześniejszym wykonaniem ocieplenia ścian piwnic i cokołu w stosunku do ścian nadziemia, proponuje się wykonanie obróbki blacharskiej zwieńczenia ocieplenia, mocowaną do ścian śrubami rozporowymi, podkład pod obróbkę na styku ze ścianami z silikonu dekarskiego L = 83,6 + 138,8 = 222,4 mb; A = 222,4 * 0,25 = 55,6 m2, obróbka blacharska z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej koloru brązowego, z wywinięciem (kapinosem) - obróbka ma być szczelna i nie kapiąca na ściany.

2. W przedmiarach do przetargu pominięto pozycje do wyceny: przełożenie otoku lub sond od piorunochronów, kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych.

Odpowiedź: W pracach ziemnych nie skalkulowano przekładek elementów w gruncie, w tym w szczególności instalacji odgromowej - należy przyjąć koszty wg własnego szacunku. W pracach ziemnych nie skalkulowano ewentualnej wymiany zwodów i uziomów instalacji odgromowej - decyzję należy podjąć po odkopaniu instalacji.

3. Sprostowania do przedmiaru:

a) pkt 3.22 – powinno być 111,3 m,

b) pkt 2 jest nagłówkiem do punktów 3 i 4 (niekonsekwencja numeracji w przedmiarze).

Zenon Kudła