Informacja dotycząca bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia.

OBIEKT:

Budowa linii kablowej nn oświetlenia ulicznego

przy ul. Czereśniowej w m-ci Wręczyca Wielka, gm. Wręczyca Wielka.

Inwestor:  	Gmina Wręczyca Wielka

ul. Sienkiewicza 1

42-130 Wręczyca Wielka

Wykonawca projektu:	Biuro Projektów Energetycznych "BIPREN" s.c.
ul. Obrońców Westerplatte 21

42-200 Częstochowa

mgr inż. Janusz Borowik

Upr. nr UAN-VIII-83861/136/89

1. Zakres robót.
            1.1. Budowa linii kablowej nn oświetlenia ulicznego (19 odcinków) o łącznej dług. 1088 m.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
	Na terenie planowanych robót znajdują się następujące budowle:
             - linie napowietrzne i kablowe nn zasilane ze stacji transf. 15/0,4 kV S-743 „Wręczyca Sportowa”;
             - istn. i projekt. wodociągi, istn. i projekt. kolektory sanitarne i deszczowe;

- drogi gminne.

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa

i zdrowia ludzi.
	Na terenie planowanych robót występują następujące  elementy zagospodarowania terenu, które

mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- słupy od nr 1UG do nr 19UG (podczas stawiania i montażu),
            - ruch pojazdów na drogach gminnych

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.
	Prace przy budowie linii  kablowej nn niosą następujące zagrożenia: 
             - nieprzewidziany upadek słupa typu  EOC  podczas stawiania do wykopu,
             - przewrócenie się słupa na skutek wadliwego wykonania ustoju,
             - ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m przy robotach związanych zabudową opraw oświetl.,
             - ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas prac w pobliżu istniejących linii elektrycznych
               niskiego napięcia, 
             - ruch pojazdów podczas wykonywania budowy linii kablowej przy drogach gminnych.

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie

niebezpiecznych.
            Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych przeprowadzić instruktaż

pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas robót elektrycznych.

Zaznajomić pracowników z przepisami i zasadami BHP w zakresie wykonywanych przez nich prac,

oraz zapoznać z zasadami postępowania w razie porażenia prądem elektrycznym. Prace przy

urządzeniach elektroenergetycznych muszą być wykonywane z zachowaniem maksymalnej

ostrożności i przy przestrzeganiu zasad organizacji pracy i przepisów BHP.

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy należy zapewnić

pracownikom bezpieczne warunki pracy, a przed rozpoczęciem pracy przeprowadzić szkolenie

pracowników w zakresie BHP. Należy wyposażyć pracowników w niezbędne narzędzia pracy, sprzęt

ochrony osobistej i odzież ochronną, dostosowane do warunków i rodzaju wykonywanych robót.

        6.1. Prace przy budowie linii kablowej.
 	   Prace budowlano-remontowe na linii kablowej mogą być wykonywane po jej wyłączeniu spod

napięcia, zabezpieczeniu przed przypadkowym załączeniem pod napięcie i założeniu uziemienia

w miejscu pracy. Linia kablowa ponadto powinna być po wyłączeniu spod napięcia odpowiednio

rozładowana. 
 	   Prace pod napięciem na częściach przewodzących prąd elektryczny mogą być wykonywane tylko

przez wyspecjalizowane brygady zgodnie z technologią dostosowaną do  prac pod napięciem.

        6.2. Prace ziemne.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy rozpoznać i oznaczyć na terenie przyszłych robót

przewody i urządzenia uzbrojenia podziemnego, jak istniejące sieci elektroenergetyczne, cieplne,

gazowe, wodne i inne. Prace w wykopach ziemnych należy odpowiednio zabezpieczyć.

W terenie, gdzie są zlokalizowane inne urządzenia lub gdy brak jest rozeznania co do uzbrojenia

terenu, wykopy powinny być wykonywane wyłącznie łopatami, bez używania sprzętu

mechanicznego. W razie przypadkowego odkrycia podczas wykonywania robót ziemnych

jakichkolwiek przewodów instalacyjnych, należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia

pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze

bezpieczne prowadzenie robót.

W miejscach dostępnych dla ludzi wykopy należy zabezpieczyć przed przypadkowym

wpadnięciem do nich osób postronnych przez:

- ustawienie wzdłuż rowów od strony przejść dla pieszych barierek o kolorze czerwono- 
        białym;

- umieszczenie w miejscach przejść nad wykopami kładek zaopatrzonych w poręcze;

- oznaczenie miejsc wykopów znakami ostrzegawczymi.

Po zakończeniu robót wykopy powinny być możliwie niezwłocznie zasypane.