Załącznik Nr 1a

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA, JAKIE SKIEROWANO DO ZAMAWIAJĄCEGO W UNIEWAŻNIONYM W DNIU 05.10.2016R POSTĘPOWANIU

- W kolumnie 5 załącznika nr 2 pkt. 1 ppkt. 2), należy wykazać doświadczenie osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym m.in. cyt: „2- liczba zakończonych robót budowalnych w okresie ostatnich 3 lat – wymienić kiedy, gdzie, pełniona funkcja”. W związku z powyższym zapisem prosimy o informację czy Zamawiający uzna doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy/robót zdobyte podczas pełnienia  funkcji kierownika projektu na zadaniach zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat.

Odp.

Jeżeli pełnienie funkcji kierownika projektu związana była z kierowaniem budową i ponoszeniem odpowiedzialności za wykonane roboty, to tak, a jeżeli była to funkcja polegająca na koordynowaniu robót, to nie.

- W pozycjach 71-75 przedmiaru robót przykładowo wskazano zastosowanie technologii Superflex 10, co nie znajduje odzwierciedlenia w projekcie wykonawczym. Prosimy o potwierdzenie, że wskazanie w/w technologii w zakresie robót izolacyjnych ścian fundamentowych nie jest wiążące, wykonawca może opracować wycenę robót na w bazie innych rozwiązań.

Odp.

Zgodnie z rozdziałem IV pkt. 2 SIWZ zawarte w projektach nazwy materiałów czy urządzeń nie są obowiązujące, są to rozwiązania przykładowe. Wykonawca może użyć inne materiały lub urządzenia równoważne.

- Prosimy o potwierdzenie, że należ wycenić wyposażenie technologiczne kuchni.

Odp.

Wyposażenie technologii kuchni stanowi zakres zamówienia.

- Zagospodarowanie terenu. Opis techniczny – pkt 5.2 Legenda gatunkowa, tab. Nr 1
Prosimy o potwierdzenie, że w tab. Nr 1, jest właściwa ilość drzew np.
- berberys Thunberga – 220 szt.
- buk pospolity – 1125 szt.
- grab pospolity – 300 szt.

- irga szwedzka – 165 szt.
- pięciornik krzewiasty – 2 x 160 szt.
- żywotnik zachodni – 169 szt. 
lub zamieszczenie nowej listy drzew i krzewów do zasadzenia.

Odp.

Podana ilość sztuk w dokumentacji jest prawidłowa. Duże ilości buka pospolitego wynikają z tego że nie jest to drzewo do sadzenia tylko forma sadzonki (krzew) do nasadzenia żywopłotowego i jest opisane w tabeli. Berberys ‘Atropurpurea Nana’ jest rośliną karłową i do pokrycia i stworzenia pasu w układzie kompozycyjnym musi być gęsto sadzony (zgodnie z wytycznymi branża zieleń). Ilość wynika z założenia  uzyskania jak najszybciej efekt pokrycia terenu. Stosujemy taką zasadę w miejscach publicznych bo wtedy jest szybko ładnie i mniejsze nakłady na pielęgnację.  Wszystkie przyjęte ilości sztuk na m kw są zalecane przez ZSZP i praktycznie sprawdzone.

- Czy w oknach o powierzchni skrzydła/szyby powyżej  3,0 m2 (np. Os4, P2) można ze względów konstrukcyjnych zastosować szyby o grubości 4 mm z podziałem na mniejsze pola do 3,0 m2 , czy należy stosować grubszą szybę z zachowaniem wielkości skrzydła/szyby jak na rys A13.

Odp.

Zalecamy zastosować grubszą szybę zachowują projektowane podziały. W uzasadnionym przypadku dopuszczamy korektę podziału po przedstawieniu rozwiązania zamiennego do akceptacji projektanta, ale jest to możliwe na etapie wykonywania robót, a nie na etapie składania ofert.

- Dokumentacja przewiduje w salach dla dzieci wykładzinę Flotex. Wykładzina ta nie ma zamiennika. Proszę o podanie parametrów dla wykładziny zamiennej, wg których można będzie dobrać materiał.

Odp.

Wykładzina Flotex posiada zamienniki, które jako równoważne mogą być stosowane.

Parametry wykładziny zamiennej – równoważnej :

- runo: 100% PA (nylon 6,6) – ponad 70 mln włókien/m2

- podłoże PVC + włókno szklane

- klasa użytkowa EN 685 - 33

- grubość całkowita ISO 1765 – min. 4,3 mm

- waga całkowita ISO 8543 – ok. 1,8 kg/m2

- odporność na ścieranie EN 1963 - <35g utrata włókien

- trwałość kolorów ISO 105-B02 – min. 6

- stabilność wymiarowa ISO 2551 - <0,2%

- wodoodporna

- gęstość włókien - ponad 70 mln/ m2

- klasa antypoślizgowości DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)

- reakcja na ogień EN 13501-1 - Bfl S1

- tłumienie odgłosów ISO 140-8 – min. 20 dB

- pochłanianie dźwięku ISO 354 – min. 0,10

- bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom

- posiada deklarację zgodności ze znakiem CE EN 14041

- Proszę o podanie, w których drzwiach mają być zastosowane systemy ochrony palców oraz czy z obydwu stron.

Odp.

Zgodnie z zapisem pkt. 14.3 – wszystkie drzwi wewnętrznych, do których maja dostęp dzieci należy wyposażyć w zabezpieczenie, wobec powyższego wyłączone z tego zapisu są drzwi wewnętrzne od zespołu gastronomicznego, pralni, pomieszczeń technicznych, pomieszczeń administracyjnych

- Proszę o potwierdzenie – czy wszystkie przewody wentylacyjne mają być wykonane ze stali nierdzewnej. W opisie technicznym brak informacji.

Odp.

W pomieszczeniach ( pom. nr 021, 001)  w których widoczne są kanały wentylacji mechanicznej należy wykonać je ze stali nierdzewnej ( kanały o wykończeniu dekoracyjnym).

- Czy wykonawca będzie zobowiązany do regularnego podlewania i koszenia trawnika w okresie gwarancyjnym ?

Odp.

Jeżeli będą tego wymagały warunki, to tak.

- W przedmiarze robót jest zapis – altanę otoczyć strefą bezpieczeństwa. Proszę o sprecyzowanie, jaki zakres robót obejmuje ten zapis.

Odp.

Strefa bezpieczeństwa to wolna przestrzeń przypisana do konkretnego urządzenia, wykończona nawierzchnia o kształcie i wielkości określonej na rysunku zagospodarowania.

- Proszę o sprecyzowanie, jakie czynności będą wchodziły w zakres pielęgnacji ręcznej wykonywanych siewem nawierzchni trawiastych w okresie gwarancyjnym.

Odp.

Nawierzchnie trawiaste mają być nawożone stosownie do rodzaju trawy i okresu wysiewu oraz sukcesywnie koszone, a w przypadku braku wzrostu – powierzchnie uzupełniane.

Drzewa i krzewy w okresie przyjęcia i wzrostu wymagają nawożenia i cięcia stosownie do rodzaju nasadzeń. Braki nie przyjęte uzupełniane.

- W opisie technicznym projektu pisze, że przewody wentylacyjne mają być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.  Pozostały osprzęt wentylacyjny wymieniony w przedmiarze robót nie jest w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Ze względu na znaczną różnicę w cenie prosimy o potwierdzenie, z jakiej blachy należy zamontować kanały wentylacyjne.

Odp.

W pomieszczeniach [nr 021, 001] gdzie widoczna jest instalacja wentylacji mechanicznej należy wykonać ją ze stali nierdzewnej, jako element wykończeniowy. Pozostałe przewody znajdujące w przestrzeni sufitów podwieszanych należy wykonać ze stali ocynkowanej.

- Na rozwinięciu instalacji c.o. pisze, że należy zamontować w przedsionkach i na klatkach schodowych grzejniki w kolorze RAL 908 . Prosimy o wskazanie konkretnie, o które pomieszczenia chodzi, bowiem na rzutach nie ma pomieszczeń o wskazanych nazwach.

Odp.

We wszystkich pomieszczeniach, w których zostały zaprojektowane, należy przyjąć grzejniki o jednakowej kolorystyce – śnieżna biel

- W celu umożliwienia Wykonawcom złożenia oferty równoważnej prosimy o podanie istotnych parametrów technicznych dla kolektorów słonecznych.

Odp.

Tabela parametrów w załączeniu

- W celu umożliwienia Wykonawcom złożenia oferty równoważnej prosimy o podanie istotnych parametrów technicznych dla paneli fotowoltaicznych.

Odp.

Parametry techniczne dla paneli fotowoltaicznych - w załączeniu.

- Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o schemat technologiczny instalacji paneli fotowoltaicznych.

Odp.

Schemat ideowy połączeń paneli fotowoltaicznych znajduje się na rys nr E 01 "SCHEMAT IDEOWY - ROZDZIELNIA GŁÓWNA RG".

- Czy gaz powinien być doprowadzony do kuchni, czy tylko do kotłowni ?

Odp.

Gaz doprowadzony jest tylko do kotłowni.

- Prosze o załączenie schematu kotłowni wraz z listą części.

Odp.

Rysunek schematu technologii kotłowni został załączony do dokumentacji projektowej  - rys CO-04. Zestawienie elementów kotłowni zostało ujęte w przedmiarze robót.

- Prosze o załączenie schematu instalacji solarnej.

Odp.

Rysunek schematu instalacji solarnej została załączony do dokumentacji projektowej – rus. CO-05

- Czy zawory równoważace w instalacji mają być z odpływem czy bez ?

Odp.

W dokumentacji zaprojektowano zawory równoważące z odcięciem i odpływem

- W przedmiarze robót występują elementy wyposażenia, które nie są ujęte w projekcie tj. :

- poz. 236 – komplet mebli, stół i 4 krzesła – 1 kpl,

- poz. 370 – meble biurowe – 1 kpl.

Proszę o określenie parametrów tego wyposażenia.

Odp.

W poz. 236 jest – cokoliki płytkowe, a nie meble.

W poz. 370 przyjąć zestaw : biurko z półką na klawiaturę do komputera – 1 szt, regał otwarty na dokumenty – 1 szt, szafa na dokumenty zamykana na zamek – 1 szt, fotel do biurka – 1 szt.