Załącznik nr 1 a

Opis przedmiotu zamówienia1 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SAMOCHODU

| L.P | MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Spełnienie wymagań – podać zastosowane rozwiązania i parametry techniczne 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Pojazd powinien spełniać wymagania aktualnych polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. |  |
|  | Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. |  |
|  | Pojazd powinien spełniać minimalne „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r i rozporządzenie zmieniające - Dz.U. Nr 85 poz. 553 z 2010r. |  |
|  | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą ( CNBOP ). Świadectwo ważne na dzień odbioru samochodu. |  |
|  | Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego: - długość maksymalna 6600 mm - wysokość maksymalna 2700 mm -szerokość maksymalna 2500mm z lusterkami bocznymi - rozstaw osi minimum 3500mm |  |
|  | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) - nie może przekroczyć 3500 kg |  |
|  | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 110 kW i pojemności min. 2000 cm3, pojemność zbiornika z paliwem min. 80 litrów. |  |
|  | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 lub 2016 |  |
|  | Układ jezdny 4x2, napęd na oś tylną na kolach bliźniaczych, wyposażony w blokadę mechaniczną mechanizmu różnicowego oraz w system trakcji jezdnej ESP. |  |
|  | Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin - min. Euro 5. |  |
|  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
|  | Układ hamulcowy wyposażony w ABS oraz układem wspomagania nagłego hamowania, hamulce tarczowe na obu osiach. |  |
|  | Skrzynia biegów 6 biegowa(manualna) plus bieg wstecz |  |
|  | Samochód przystosowany do przewozu min. 6 osób, wyposażony w 4 drzwi: - drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu, - oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego, -dodatkowe gniazdo zapaliczki w kabinie kierowcy, - boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, składane ręcznie, - światła przeciwmgielne, - radio samochodowe z czytnikiem CD, - co najmniej poduszka powietrzna dla kierowcy, - elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy, - miejsce dowódcy wyposażone w półkę ułatwiającą czytanie mapy i lampkę oświetlającą, - kabina wyposażona w ogrzewanie i w klimatyzację, -wszystkie drzwi kabiny wyposażone w centralny zamek sterowany z przycisku w kluczyku, - kabina fabrycznie nowa, - fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, nienasiąkliwym, odpornym naścieranie i antypoślizgowym |  |
|  | W kabinie kierowcy zainstalowany: radiotelefon samochodowy o parametrach min: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej anteną radiową przystosowaną do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr siły głosu. |  |
|  | Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno –sygnalizujące wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich pracy. |  |
|  | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu urządzeń pozafabrycznych (dodatkowego osprzętu) |  |
|  | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy OSP KALEJ, logo gminy Wręczyca Wielka oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z Wykonawcą). |  |
|  | Zabudowa kontenerowa wykonana z materiałów odpornych na korozję- stali nierdzewnej i/lub aluminium. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej. |  |
|  | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
|  | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno -ostrzegawcze akustyczne i świetlne-belka świetlna z napisem „ STRAŻ " montowana na dachu kabiny-dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska błyskowa z tyłu pojazdu, lampy wykonane w technologii LED Pojazd wyposażony będzie też w dodatkowe 2 lampy stroboskopowe z przodu pojazdu. |  |
|  | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi. Układ skrytek 2+2+1,szerokość żaluzji bocznej minimum 1300 mm, tylniej minimum 800 mm. Długość zabudowy sprzętowej min. 2700 mm. Wymagane oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu żaluzji |  |
|  | Wymagane oświetlenie pola pracy wokół nadwozia sprzętowego zapewniające min. 5 luksów w odległości 1 m w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni platformy dachowej w Technologii LED. |  |
|  | Ogumienie uniwersalne, wielosezonowe, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych i terenowych. Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu - dopuszcza się brak stałego mocowania w pojeździe. |  |
|  | Tace co najmniej 2 szt. wysuwane poziomo o nośności min. 50 kg dostosowane do transportu: 1 –pompy hydraulicznej; 2 – agregatu prądotwórczego . Szuflada wysuwana pionowo posiadająca uchwyty do transportu sprzętu burzącego i aparatów powietrznych |  |
|  | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej, posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem. |  |
|  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawiczkach |  |
|  | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem |  |
|  | Mocowanie na deskę ortopedyczną (deska powinna być podwieszana) |  |
|  | Przegrody dla min. 4 węzy tłocznych W-75 |  |
|  | Specjalistyczne mocowania na motopompę pływającą, pilarki, piły, narzędzia hydrauliczne |  |
|  | Skrzynka zapewniająca miejsce transportowe dla kanistra z paliwem dodatkowym |  |
|  | Min. 4 szt. półek, (w tym 3 z regulowaną wysokością) rozmieszczenie wg. zapotrzebowania jednostki |  |
|  | Dodatkowe skrytki pod podłogą nadwozia sprzętowego min. po 1 na stronę. Dostęp do schowków zapewniony poprzez uchylne podesty. Schowki wyposażone w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu skrytki |  |
|  | Na dachu zamontowane uchwyty umożliwiające transport 4 przęseł drabiny nasadkowej, oraz skrzynia narzędziowa o wymiarach min. 50x30x1600. |  |
|  | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
|  | Na tylniej ścianie nadwozia umieszczona drabinka umożliwiająca wejście na dach pojazdu z powierzchniami stopni antypoślizgowymi. |  |
|  | Wysokociśnieniowy agregat wodno -pianowy o następujących minimalnych parametrach; -wydajność pompy 50 l/m -ciśnienie 40 bar Agregat wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 40 mb na zwijadle aluminiowym, zakończoną prądownicą pistoletową wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. |  |
|  | Zbiornik wody o pojemności min 200 l wykonany z materiału odpornego na korozję (kompozyt, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne). Zbiornik musi być wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające zbiornik przed uszkodzeniem podczas napełniania oraz w nasadę 75 z zaworem kulowym umożliwiającą napełnianie zbiornika z hydrantu. |  |
|  | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany z materiałów, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. (kompozyt, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne). Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. |  |
|  | Pojazd wyposażony w system ładowania akumulatora z gniazdem umieszczonym w okolicach siedzenia kierowcy, kontrolką sygnalizującą ładowanie na desce rozdzielczej i blokadą rozruchu silnika w trakcje ładowania akumulatora. W komplecie prostownik wyposażony w funkcję automatycznego ładowania w zależności od poziomu naładowania akumulatora. |  |
|  | Fala świetlna wykonana w technologii LED służąca do sterowania ruchem zamontowana nad tylną żaluzją. Panel sterowania umiejscowiony w ergonomicznym miejscu w uzgodnieniu z Zamawiającym. |  |
|  | Maszt pneumatyczno- elektryczny z najaśnicami LED o mocy min. 2000W. Podnoszenie i opuszczanie najaśnic oraz regulacja ich kąta świecenia sterowane zdalnie przewodowo i bezprzewodowo z pilota. Wyposażony w opcję zapamiętywania pozycji spoczynkowej i powrotu do niej po wyłączeniu. Zasilanie najaśnic i kompresora dla masztu z układu elektrycznego 230V lub z agregatu prądotwórczego Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do najaśnic min 1,5 m |  |
|  | Wyciągarka elektryczna zamontowana z przodu samochodu o sile uciągu minimum 3500 kg i mocy silnika minimum 5,5 KM z orurowaniem wzmacniającym przedni zderzak. |  |
|  | Pojazd wyposażony w hak typu kulowego z tyłu pojazdu do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2.5 t. oraz znormalizowane 7-biegunowe gniazdo elektryczne do przyczepy |  |
|  | Pojazd wyposażony w opony całoroczne z głębokim typem bieżnika oraz pełnowymiarowe koło zapasowe. |  |
|  | Tylne lampy pojazdu, belka świetlna zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi |  |
|  | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem min.: trójkąt ostrzegawczy, 2 kliny pod koła, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka podręczna, gaśnica proszkowa, kamizelka ostrzegawcza |  |
|  | OGÓLNE |  |
|  | Gwarancja: Na podwozie samochodu min. 24 miesiące. Na nadwozie pożarnicze min. 24 miesiące. |  |
|  | Komplet dokumentacji, instrukcji itp. na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim. |  |
|  | Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu, m.in. : - karta pojazdu, - wyciąg ze świadectwa homologacji, - badania techniczne |  |
|  | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny |  |
|  | Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów elementów wyposażenia i mocowania do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia z zamawiającym. Sprzęt do zamontowania niebędący przedmiotem dostawy, dostarczy zamawiający. |  |
|  | Odbiór samochodu w siedzibie Zamawiającego z pełnym zbiornikiem paliwa w dniu odbioru pojazdu. |  |
|  | Obowiązkowe przeprowadzenie szkolenia z obsługi samochodu. |  |

……..…….…………………………………………..

Data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej                    do    reprezentowania Wykonawcy

2 Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”  przypadku zapisów ogólnych , w przypadku  gdy  wymagania są opisane przy pomocy parametrów technicznych lub dopuszczone jest zastosowanie różnych materiałów oraz terminów w tabeli, należy wpisać oprócz powyższych słów oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych )

1Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów lub określenia sugerujące wyroby konkretnych podmiotów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji przetargowej. Zgodnie z przepisem zawartym w art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca winien wykazać, że oferowane materiały, urządzenia i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zagwarantują realizację zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały, produkty i wyroby. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.