Załącznik nr 1 a

Opis przedmiotu zamówienia1 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SAMOCHODU

| L.P | MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Spełnienie wymagań – podać zastosowane rozwiązania i parametry techniczne 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pojazd powinien spełniać wymagania aktualnych polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. |  |
| 2. | Pojazd musi spełniać minimalne „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r z póżn. zm. |  |
| 3. | Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą (CNBOP ). Świadectwo ważne na dzień odbioru samochodu. Samochód kwalifikowany wg normy PN-EN1846-1 – jako średni (MMR 7,5 ton-16 ton). |  |
| 4. | Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego: - wysokość maksymalna 3250 mm -szerokość maksymalna 2900 mm |  |
| 5. | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 260 KM. |  |
| 6. | Samochód nie starszy niż z 2003 roku, udokumentowany przebieg nie większy niż 100 000 km. |  |
| 7. | Układ jezdny 4x4 lub 4x2, z blokadą mostu. |  |
| 8. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
| 9. | Ogumienie uniwersalne R22,5, wielosezonowe, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych i terenowych. Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu. Tylnia oś na kolach bliźniaczych. |  |
| 10. | Samochód przystosowany do przewozu min. 5 osób + kierowca. |  |
| 11. | W przedziale załogi 4 sztuki uchwytów na aparaty powietrzne. |  |
| 12. | Szybkie natarcie z nowym wężem o dł. min. 40 m zakończonym prądownicą. |  |
| 13. | Wyjścia tłoczne w autopompie W25- 1 szt., W52-2n szt., W75-2 szt. , W110-1szt. |  |
| 14. | Zbiornik wody wykonany z materiałów kompozytowych o pojemności nominalnej min. 2 m3 (dopuszcza się tolerancję wykonania zbiornika w stosunku do pojemności nominalnej ±5%). Układ napełniania zbiornika z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika. |  |
| 15. | Zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, odpornych na działanie środków pianotwórczych i modyfikatorów. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |  |
| 16. | Maszt oświetleniowy LED wysuwany pneumatycznie. |  |
| 17. | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy OSP KALEJ, logo gminy Wręczyca Wielka oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z Wykonawcą). |  |
| 18. | Zabudowa kontenerowa wykonana z materiałów odpornych na korozję- stali nierdzewnej i/lub aluminium. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej. |  |
| 19. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 20. | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno -ostrzegawcze akustyczne i świetlne-belka świetlna z napisem „ STRAŻ " montowana na dachu kabiny-dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska błyskowa z tyłu pojazdu, lampy wykonane w technologii LED |  |
| 21. | Trójdzielne żaluzje. Układ skrytek w zabudowie 2+2+1 |  |
| 22. | Wyciągarka elektryczna zamontowana z przodu samochodu o sile uciągu minimum 9 000 kg z orurowaniem wzmacniającym przedni zderzak. |  |
|  | OGÓLNE |  |
| 23. | Gwarancja: min. 12 miesięcy w formie pisemnej . |  |
| 24. | Komplet dokumentacji, instrukcji itp. na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim. |  |
| 25. | Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu, m.in. : - wyciąg ze świadectwa homologacji, - badania techniczne |  |
| 26. | Odbiór samochodu w siedzibie Zamawiającego z pełnym zbiornikiem paliwa w dniu odbioru pojazdu. |  |
| 27. | Obowiązkowe przeprowadzenie szkolenia z obsługi samochodu. |  |

……..…….…………………………………………..

Data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej                    do    reprezentowania Wykonawcy

2 Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”  przypadku zapisów ogólnych , w przypadku  gdy  wymagania są opisane przy pomocy parametrów technicznych lub dopuszczone jest zastosowanie różnych materiałów oraz terminów w tabeli, należy wpisać oprócz powyższych słów oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych )

1Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów lub określenia sugerujące wyroby konkretnych podmiotów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji przetargowej. Zgodnie z przepisem zawartym w art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca winien wykazać, że oferowane materiały, urządzenia i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zagwarantują realizację zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały, produkty i wyroby. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.